## Slide 1: System Verilog 简介
Synthesizable SystemVerilog For Design
参考书：
1. Sauart Sutherland, Simon Davidmann, Peter Flake : SystemVerilog for Design.2nd Ed

## Slide 2: SystemVerilog起源
IEEE 1364-2005 Verilog标准的扩展
整合了SUPERLOG、VERA、C、C++及 VHDL特性,同时包括了OVA和PSL断言
SystemVerilog是设计与验证的统一的语言
SystemVerilog与Verilog向下兼容
SystemVerilog是由Accellera标准机构制定

## Slide 3: SystemVerilog标准历程
2002年6月：SystemVerilog 3.0（综合）
2003年5月：SystemVerilog 3.1（验证）
2004年5月：SystemVerilog 3.1a
2004年6月：Accellera捐赠给IEEE
2005年11月：IEEE 1800—2005（SystemVerilog）
IEEE1364—2005（Verilog）

## Slide 4: System Verilog关键增强
设计内部的封装通信和协议检查的接口
类似C语言中的数据类型，如int
用户自定义类型（typedef）
枚举类型、结构体和联合体
类型转换
package
外部编译单元区域
++、--、+=等赋值操作
显式过程块
priority和unique修饰符: case
通过引用传送到任务、函数和模块

## Slide 6: SystemVerilog Declaration Enhancements
package定义及从package中导入定义
$unit编译声明空间
增强的时间单位定义
logic、enum、typedef、struct

## Slide 7
package
在Verilog中，变量、线网、任务和函数的声明必须在module和endmodule关键字之间，如果一个任务在多个模块中被引用，如何处理？
Verilog采用include编译指令和其它编码技巧来解决问题，但同时引入了其它的问题，如设计维护等。
SystemVerilog借鉴了VHDL中package的概念，使得相同的定义可以用在不同的模块之中，很好地解决了这个问题！

## Slide 8
package内容
package中的内容在package和endpackage之间定义，可以包含的可综合结构有：
parameter和localparam常量定义
const变量定义
typedef用户自定义类型
task和function定义
import语句
操作符重载定义
package中的的任务和函数必须说明为自动的才能被综合，不能包括静态变量。
自动任务或函数的存储区在每次调用时才会分配，引用自动package中的自动任务或函数的每个模块看到的是不被其它模块共享的唯一副本，保证了综合前后行为相同。
package project_types; typedef logic [31:0] bus32_t; typedef enum [7:0] {...} opcodes_t; typedef struct {...} operation_t; function automatic crc_gen ...; endpackage
module ALU import project_types::*; (
input operation_t operation, output bus32_t result
); operation_t registered_op; ... endmodule
Notes: 全局变量、静态任务和静态函数也可以在package中定义，但不可综合！！！

## Slide 9
System Verilog 中package内容的引用方法
四种引用方式：
1. 用范围解释操作符直接引用
2. 将package中特定子项导入到模块或接口中
3. 用通配符导入package中的子项到模块或接口中
4. 将package中子项导入到$unit中
module ALU(input defs::ins_t IW,
input logic clock,
output logic [31:0] result);
always_ff @(posedge clock) begin
case (IW.opcode)
defs::ADD: result = IW.a + IW.b;
defs::SUB: result = IW.a – IW.b;
defs::MUL: result = defs::mult (IW.a, IW.b);
endcase
end
endmodule
package defs; parameter VERSION = "1.1"; typedef enum {ADD,SUB,MUL} op_t; typedef struct { logic [31:0] a, b; op_t opcode;
} ins_t; function automatic [31:0] mult(input [31:0] a, b); return a * b;
endfunction endpackage
引用方法1

## Slide 10
System Verilog中package内容的引用方法
四种引用方式：
1. 用范围解释操作符直接引用
2. 将package中特定子项导入到模块或接口中
3. 用通配符导入package中的子项到模块或接口中
4. 将package中子项导入到$unit中
module ALU(input defs::ins_t IW, ……);
import defs::*;
always_ff @(posedge clock) begin
case (IW.opcode)
ADD: result = IW.a + IW.b;
SUB: result = IW.a – IW.b;
MUL: result = mult (IW.a, IW.b);
endcase
end
endmodule
module ALU(input defs::ins_t IW, ……);
import defs::ADD;
import defs::SUB;
import defs::MUL;
import defs::multiplier;
always_ff @(posedge clock) begin
case (IW.opcode)
ADD: result = IW.a + IW.b;
SUB: result = IW.a – IW.b;
MUL: result = multiplier(IW.a, IW.b);
endcase
end
endmodule
引用方法2
引用方法3

## Slide 11
$unit编译单元声明
SystemVerilog标准提供了一种名为$unit (compilation-unit scope)的伪全局名称空间机制。
SystemVerilog可以在package，模块、接口和程序块的外部进行声明，这些外部声明对所有同时编译的模块都是可见的。
例：将package导入$unit
import defs :: *;
module ALU (input ins_t iw,
input logic clock;
output logic [31 : 0] result);

## Slide 12
$unit编译单元声明的综合指导
在编译单元域声明的可综合结构有：
（1）typedef用户定义类型
（2）自动函数
（3）自动任务
（4）parameter和localparam常量
（5）package导入
使用package是比$unit更好的做法
外部声明的任务和函数必须是自动的（automatic）
Notes: 自动任务和函数每次调用时才分配存储区，因为对每个模块来说，引用的自动任务或函数的存储区是独立，保证了综合前后行为相同。
编译单元域中定义的parameter常量不能重新定义，综合将把编译单元域中声明的常量看成文本值

## Slide 13
System Verilog时间单位和精度
1. 包含时间单位的时间值：
module adder(input wire[63 : 0] a, b,
output reg [63 :0] sum,
output reg carry);
timeunit 1ns;
timeprecision 10ps; //是模块的一部分，
……
endmodule
2. 使用关键字timeunit和timeprecision：
forever #5ns clock = ~clock; //时间值与单位之间不能有空格！！
timeunit和timeprecision使模块、接口或程序块与时间单位和精度信息直接绑定，解决了timescale存在的不确定性和对文件顺序的依赖性。它必须在其它声明或语句之前，紧随模块、接口或程序的声明之后
Notes: timeunit and timeprecision除可以用Verilog中的时间单位外，还可以用一个特殊的单位：step

## Slide 14
System Verilog编译单元的时间单位和精度
timeunit和timeprecision的声明可以在编译单元域中，但必须在其它声明的前面
如果时间值带时间单位，使用指定的单位
使用在模块、接口和程序块内部指定的时间单位和精度
使用父模块或接口指定的时间单位和精度
使用有效的`timescale时间单位和精度
使用在编译单元域中定义的时间单位和精度
使用仿真器默认的时间单位和精度
时间单位和精度搜索次序：
保证SystemVerilog模型与Verilog模型兼容！
timeunit 1ns; //外部声明的时间单位和精度
timeprecision;
module my_chip(…);
timeprecision 1ps; //局部精度
always @(posedge data_request) begin
#2.5 send_packet; // 使用外部单位和局部精度
#3.75ns check_crc; //使用指定的单位
end
……
endmodule
`timescale 1ps/1ps //优先于外部声明
module FSM();
timeunit 1ns; //优先于`timescale的指定
always @(state) begin
#1.2 case(state) //使用局部单位和`timescale的精度
WAIT #20ps ……; //使用此处指定的单位
end
endmodule

## Slide 15: System Verilog新的数据类型
可综合的数据类型
logic — 4-state variable, user-defined size (reg)
enum — a variable with a specified set of legal values
int — 32-bit 2-state var (use with for-loops, integer)
Although synthesizable, these types are best used in testbenches
Avoid 2-state types in synthesizable models
– they can hide serious design bugs!
logic makes code more self-documenting (reg does not infer a “register,” but it looks like it does)
其它可综合的数据类型：
bit — single bit 2-state variable
byte — 8-bit 2-state variable (char)
shortint — 16-bit 2-state variable (short)
longint — 64-bit 2-state variable (long)

## Slide 16: System Verilog 简化端口类型声明
传统的Verilog对于端口数据类型有很强的限制
  输入端口必须设置为线网类型
  输出端口必须声明为：
    reg类型，如果端口信号在过程块中进行赋值
    wire类型，如果端口信号采用连续赋值
    wire类型，如果信号直接由内部模块的输出信号驱动
System Verilog简化端口数据类型
  输入/输出端口全部设置为logic类型
  “logic” indicates the value set (4-state) to be simulated –SystemVerilog infers a variable or net based on context
module chip(
input wire in1, input wire in2, output reg out1, output wire out2 );
module chip(
input logic in1, input logic in2, output logic out1, output logic out2 );

## Slide 17
System Verilog两态变量
类似C语言类型优点：
类似C语言的两态类型如int和byte，主要用来描述更抽象的总线功能模型，不需要描述硬件细节，如三态总线及可能产生逻辑值X的硬件冲突
易于使用System Verilog的直接编程接口（DPI），建立Verilog到C或C++的接口，因为数据类型相同，所以数据在两语言间的传递更简单有效
for 语句中的循环变量，综合后就消失了，int类型是一个很好的选择
SystemVerilog新增加的两态类型可用于设计抽象建模，提高仿真速度;
System Verilog允许给一个两态类型赋四态值，其映射关系如下：
四态值 | 转换为二态值
0 | 0
1 | 1
Z | 0
X | 0

## Slide 18
System Verilog静态变量和自动变量
System Verilog增加了关键字static，允许任何变量显式被声明为static或automatic；
自动(automatic)变量特点是其存储区在需要时由软件工具动态分配，不需要时被释放（从Verilog-2001开始引入）
变量声明可以出现在任务、函数、begin…end块或fork…join块中；
function int count_ones(input [31 : 0] data);
automatic logic [31 : 0] count = 0;
automatic logic [31 : 0] temp = data;
for (int j = 0; j <= 31; j ++) begin
if (temp[0]) count ++;
temp >> = 1;
end
return count;
endfunction
module级的所有变量都是静态的！
在模块、任务、函数中声明的变量可以有内嵌初始值，静态变量只初始化一次，自动变量每次调用时都初始化
静态变量初始化是不可综合的，动态变量初始化是可综合的！
Notes: 显式声明为自动变量的例子，函数执行完后再次运行时，count，temp值重新初始化

## Slide 19
System Verilog用户自定义类型 typedef
Verilog没有提供用户自行扩展语言变量和线网类型机制，其数据类型主要用于RTL和门级建模；
SystemVerilog除增加了许多新数据类型外，还可以用typedef关键字来建立用户自定义类型
typedef int unsigned uint;
…
uint a, b; //uint类型的两个变量

## Slide 20
局部typedef：当一个用户自定义类型只用于设计的特定部分时，typedef的定义可以在模块或设计的接口部分。
System Verilog全局和局部typedef
全局typedef：当一个用户自定义类型会在很多不同的模块或接口是使用，可把typedef声明放在package或$unit中声明。
package chip_types;
typedef bit dtype_t;
endpackage
module alu(…);
typedef logic [3 : 0] nibble;
nibble opA, opB;
nibble [7 : 0] data;
…
endmodule

## Slide 21
System Verilog枚举数据类型：enum
枚举数据类型提供了一种方式来声明一个具有特定允许值列表的抽象变量，每一个值都有一个确定的用户自定义名字，即标签（label)。
Verilog语言没有枚举类型
枚举类型限制数值的合法集合，赋值时必须使用集合中的标签或者标签对应的数值
枚举类型的基类：枚举类型是具有一系列标签值的变量或线网，其缺省的基类是int类型，第一个标签表示数值0，第二个为1，以此类推；SystemVerilog允许对枚举类型的基类进行显式的声明。
enum bit {FALSE, TRUE} boolean;
enum logic [1 : 0] {WAIT, LOAD, READY} state;
enum logic [2 : 0] {WAIT = 3’b001, LOAD = 3’b010, READY = 3’b100} state; //one-hot编码
enum {WAIT = 3’b001, LOAD = 3’b010, READY = 3’b100} state; //基类宽度与赋给标签的值宽度不同
enum logic {A, B, C} list4; //标签数超过基类所能代表的宽度
enum logic {ON = 1’b0, OFF = 1’bz} switch;

## Slide 22
System Verilog枚举数据类型专用系统任务
SystemVerilog提供了一些内置函数，可以循环访问枚举类型列表中的值，这些方法能自动处理枚举类型的半强类型特性，简化操作。
<枚举变量名>.first – 返回枚举列表第一个成员的值
<枚举变量名>.last – 返回枚举列表最后一个成员的值
<枚举变量名>.next(<N>) – 返回枚举列表中下一个成员的值，可以用一个整数作为next的参数，这种情况返回后面第N个成员的值
<枚举变量名>.prev(<N>) – 返回枚举列表中前一个成员的值
<枚举变量名>.num – 返回枚举列表中元素个数
<枚举变量名>.name – 返回枚举变量值对应的字符串，如果这个值不在枚举变量列表中，则返回一个空字符串

## Slide 23
System Verilog结构体:struct
结构体提供了对相关信息进行分组的方法，结构体使用关键字struct声明
结构体内的成员可以是任何数据类型，包括用户自定义类型和其它的结构体类型；
结构体是变量和常量的集合，整个集合可以用结构体名进行引用，也可以用结构体成员名来引用该成员。
自定义结构体：可以在模块或接口内定义，在整个模块或接口中都可以使用；如果一个自定义结构体需要在多个模块中使用，或者是作为模块或接口的端口使用，那么结构体定义应放在package中！
typedef struct {
logic [31 : 0] a, b;
logic [7 : 0] opcode;
logic [23 : 0] address;
} instruction_word_t;
instruction_word_t IW;
匿名结构体：
struct {
logic [31 : 0] a, b;
logic [7 : 0] opcode;
logic [23 : 0] address;
} instruction;
Notes: 结构体与数组成员不同：结构体是不同类型和尺寸的变量、常量的集合，数组是同类型同尺寸的元素集合
引用方式不同：结构体通过成员名称引用，数组通过索引引用

## Slide 24
System Verilog结构体：struct
结构体赋值：
typedef struct {
logic [31 : 0] a, b;
logic [7 : 0] opcode;
logic [23 : 0] address;
} instr_t;
inst_t IW;
always @(posedge clk, negedge resetN)
if (!resetN) begin
IW.a = 100;
IW.b = 100;
IW.opcode = 8’hff; //成员引用
IW.address = 0;
end
else begin …
end
压缩和非压缩结构体
默认情况下，结构体是非压缩的，结构体成员被当作是独立的变量；
压缩结构体用packed关键字显式说明，其特点是所有成员被当作一个向量存储，第一个成员在向量的最左边，最后一个成员在最低位，其编号为0
struct packed {
logic valid;
logic [7 : 0] tag;
logic [31 : 0] data;
} data_word;
valid | tag | data
40
39
31
32
0
Notes: 三种方法

## Slide 25
1）压缩结构体的操作：
非压缩结构体的操作对压缩结构体一样适用，但压缩结构体还有与向量类似的操作，如算术操作、逻辑操作等
typedef struct packed {
logic valid;
logic [7 : 0] tag;
logic [31 : 0] data;
} data_word_t;
data_word_t packet_in, packet_out;
always @(posedge clk)
packet_out <= packet_in << 2;
System Verilog结构体：struct
2）有符号的压缩结构体：
压缩结构体作为向量使用可以是有符号或无符号的，用关键字signed或unsigned来声明；
压缩结构体的部分选择始终是无符号的。
typedef struct packed signed{
logic valid;
logic [7 : 0] tag;
logic [31 : 0] data;
} data_word_t;
data_word_t a, b;
always @(posedge clk)
if (a < b) //有符号比较
…
3）结构体可以通过模块和接口的端口传递
4）结构体可以作为自变量传递给任务和函数
非压缩和压缩结构体都是可综合的，综合工具支持结构体通过模块端口、任务和函数传递，支持使用成员名和值的列表对结构体赋值！

## Slide 26
System Verilog联合体：union
A union is a single storage element that can have multiple representations. Each representation of the storage can be a different type.
SystemVerilog has three types of unions: a simple union, a packed union, and a tagged union. Only packed unions are synthesizable.
Packed unions require that all representations within the union be packed types of the same number of bits.
union packed {
struct packed {
logic [31:0] data; logic [31:0] address; } data_packet;
struct packed { logic [31:0] data; logic [31:0] operation; } instruction_packet; } packet_u;
always_ff @(posedge clock or negedge rstN) if (!rstN) packet_u <= {’0, ’0}; else if (op_type == DATA) packet_u.data_packet <= {d_in, addr}; else packet_u.instruction_packet <= {d_in, instr};
Notes: data.u = -5; -5按2的补存储，显示时，把它按正数显示

## Slide 27
typedef struct packed {
logic [15 : 0] src_addr;
logic [15 : 0]dest_addr;
logic [23 : 0] data;
logic [7 : 0] opcode;
} data_packed_t;
union packed {
data_packet_t packet;
logic [7 : 0][7 :0] bytes; //压缩数组
} dreg;
System Verilog压缩联合体： packed union
src_addr |  | dest_addr |  | data |  |  | opcode
byte[7] | byte[6] | byte[5] | byte[4] | byte[3] | byte[2] | byte[1] | byte[0]
63
47
31
7
0
63
47
31
15
0
55
39
23
7

## Slide 28
System Verilog数组：Data Array
Verilog-1995只允许声明一维的reg, integer和time数据类型的数组；
Verilog-2001允许除了event类型外的所有变量或线网类型都可以用于数组声明，且允许声明多维数组；
System Verilog允许任何数据类型用于声明数组，包括使用struct、enum以及用户自定义类型

## Slide 29
非压缩数组
wire n [0 : 1023]; //1024个1位线网的一维非压缩数组
reg [7 : 0] lut [0 : 255]; //256个8位变量的一维非压缩数组
real r [0 : 1024]; //1024个实数变量的一维非压缩数组
integer i [7 : 0] [3 : 0] [7 : 0]; //32位的整数变量的三维非压缩数组
非压缩数组中各个数组元素是独立存储的；
Verilog一次访问多个数组元素是错误的！
SystemVerilog支持的非压缩数组：
bit [63 : 0] d_array [1 : 128]; //向量数组
shortreal cosines [0 : 89]; //浮点数组
typedef enum {Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su} Week_t;
Week_t year [1 : 52]; //自定义数组
SystemVerilog可以引用整个数组或其中的一段元素，允许将整个数组或者数组特定维的内容复制到另一个数组。
int a1 [7 : 0] [1023 : 0];
int a2 [1 : 8] [1 : 1024];
a2 = a1; //复制整个数组
a2[3] = a1[0]; //复制一段
Notes: verilog限制数组一次只能访问一个元素或一个元素的1位或部分位，试图访问多个元素是错误的
integer k [7 : 0] [3 : 0] [7 : 0];
integer s;
s = k[3][0][1]; //合法
s = k[3][0]; //不合法，选择了8个元素

## Slide 30
data[3][7:0] | data[2][7:0] | data[1][7:0] | data[0][7:0]
31
23
15
7
0
压缩数组
Verilog中的向量就是一维压缩数组：
wire [3 : 0] a; //4位压缩数组
reg [63 : 0] data; //64位压缩数组
SystemVerilog可以声明多维压缩数组：
logic [3 : 0] [7 : 0] data; //2维压缩数组
压缩数组存储：无间隙存储，与编译器、OS及硬件平台无关

## Slide 31
压缩数组
压缩数组元素只能是位形式的数据类型：包括logic, bit, reg,其它压缩数组，压缩结构体及压缩联合体。
typedef struct packed {
logic [7 : 0] crc;
logic [3 : 0] data;
} data_word_t;
data_word_t [7 : 0] dataarray;
压缩数组引用：压缩数组可以作为整体、位选择或部分选择引用。
logic [3 : 0] [7 : 0] data;
wire [31 : 0] a = data;
wire sign = data[3][7];
wire [3 : 0] nib = data[0][3:0];
byte high_byte;
assign high_byte = data[3];
logic [15 : 0] word;
assign word = data[1:0];
压缩数组是向量，可以象verilog向量一样赋值
Notes: 压缩数组的操作：所有对向量的操作都可以应用到压缩数组上，如拼接操作、算术操作、位操作、逻辑操作等

## Slide 32
数组声明时的初始化
压缩数组初始化：与向量一样，可以在声明时用简单赋值进行初始化，赋值可以是常数、常数的拼接或常数的复制。
logic [3 : 0][7 : 0] a = 32’h0;
logic [3 : 0][7 : 0] b = {16’hz, 16’h0}; //拼接操作符
logic [3 : 0][7 : 0] c = {16{2’b01}}; //复制操作符
非压缩数组初始化：在声明时用’{}内的值序列进行初始化，’{作为左定界符表明里面是表达式列表，而不是verilog表达式的拼接，括号的套数与数组的维数一致。
int d1 [0 : 1][0 : 3] = ‘{‘{7, 3, 0, 5}, ‘{2, 0, 1, 6}};
intd2 [0 : 1][0 : 3] = ‘{2{7, 3, 0, 5}}; //复制，复制操作符前无’
‘{}与verilog中的{}拼接和复制操作符不同，拼接和复制要求指定文本值的位数，因而未指定位数的数值和实数不允许在这些操作符中！！

## Slide 33
数组复制
压缩数组到压缩数组的复制：一个压缩数组可以直接赋给另一个压缩数组，且数组的类型和宽度可以不同，按向量操作进行扩展或截断
bit [1 : 0] [15 : 0] a;
logic [3 : 0][7 : 0] b;
logic [15 : 0] c;
logic [39 : 0] d;
b = a; //32位数组赋给32位数组
c = a; //a的高16位被忽略
d = a; //d的高8位填0
非压缩数组到非压缩数组的复制：两个具有相同维数、元素位数和类型的非压缩数组可以直接赋值，两个数组中元素编号不必相同，但数组的结构和类型必须完全匹配；不同结构的非压缩数组间的赋值需要经过转换实现。
logic [31 : 0] a [2 : 0][9 : 0];
logic [0 : 31] b [1 : 3][1 : 10];
b = a; //非压缩数组间赋值

## Slide 34
使用位流转换复制数组和结构体
位流转换将非压缩数组临时地转换成向量形式的位流，该临时向量可以赋值给其它数组。源数组和目标数组的每个元素的宽度可以不同，但数组的总位数必须相同。位流转换机制主要用于以下情况：
把非压缩数组赋值给不同结构的非压缩数组
把非压缩数组赋值给压缩数组
把结构体赋值给压缩数组或非压缩数组
把定宽或动态宽度的数组赋值给动态宽度数组
把结构体赋值给另一个不同结构的结构体
位流转换使用SystemVerilog静态转换操作符，转换需要至少目标数组是用typedef表示的自定义类型！
typedef int data_t [3 : 0] [7 : 0];
data_t a;
int b[1 : 0][3 : 0][3 : 0];
a = data_t’(b); //将非压缩数组赋给不同结构的非压缩数组

## Slide 35
数组通过端口、任务与函数传递
Verilog允许压缩数组通过模块端口、任务与函数传递，SystemVerilog允许任何类型及任意维数的数组通过端口、任务与函数传递，但要求端口、任务与函数的自变量说明为数组，传送的规则与数组赋值给其它数组的规则相同。
module cpu(…);
…
logic [7 : 0] lookup_table [0 : 255];
lookup i1(.lut(lookup_table));
…
endmodule
module lookup (output bit [7 : 0] lut [0 : 255]);
…
initial load(lut);
task load (inout logic [7 : 0] t [0 : 255];
… endtask
endmodule

## Slide 36
结构体、联合体与数组
压缩与非压缩数组的元素可以是结构体或联合体，在压缩数组中，结构体或联合体也必须是压缩的；
结构体或联合体中也可以包含压缩或非压缩数组，压缩的结构体或联合体也只能包含压缩数组
typedef struct packed {
logic [31 : 0] a;
logic [7 : 0] b;
} packet_t;
packet_t [23 : 0] packet_array;
typedef struct {
int a;
real b;
} data_t;
data_t data_array [31 : 0];
struct packed {
logic parity;
logic [3 : 0][7 : 0] data;
} data_word;
struct {
logic data_ready;
logic [7 : 0] data [3 : 0];
} packet;
结构体：将多个变量封装在一个对象中，结构体可以整体引用，也可通过成员名称引用其成员，结构体可以是压缩的，从而可以将结构体作为向量使用。
联合体：提供了一种在同一块存储空间表示不同变量数据类型的抽象方法。
数组：扩充了多维数组及其操作，数组可以整个赋值，也可以一个元素或一段数组元素赋值，有新的数组查询系统函数，快速确定数组的特性。

## Slide 37
用于数组查询的系统函数
SystemVerilog增加了一些用于数组的特殊系统函数，这些函数可以用来编写测试程序，也可以用于抽象建模。
$dimensions(array_name); //返回数组维数，如果对象非数组，返回0
$left(array_name, dimension); //返回指定维度的最高有效位(msb)
$right(array_name, dimension); //返回指定维度的最低有效位(lsb)
$low(array_name, dimension); //返回指定维度的最低位,可能是msb,也可能是lsb
$high(array_name, dimension);
$size(array_name, dimension); //返回指定维度元素的个数
$increment(array_name, dimension); //对指定的维度，如果$left 大于
// $right，则返回1，否则返回-1
$bits系统函数可以返回任意表达式的位数，表达式可以包含任意类型的值，包括压缩或非压缩数组、结构体、联合体和文本值。

## Slide 38
Verilog中的always过程块是通用的，不能反映准确的设计意图;
SystemVerilog增加了硬件专用类型的过程块，能够准确反映设计意图，使模拟、综合、形式检查、lint检查等EDA工具精确地完成任务，并使不同的EDA工具保持一致性；
SystemVerilog对任务和函数进行了许多改进，增强了任务和函数对大规模、复杂设计建模能力。
组合逻辑过程块： always_comb
锁存逻辑过程块： always_latch
时序逻辑过程块： always_ff
任务与函数的改进
SystemVerilog过程块、任务和函数

## Slide 39
组合逻辑过程块
always_comb过程块表示建立组合逻辑模型，always_comb能推断出其敏感表，推断的敏感表包括所有被过程块读取并在块外赋值的信号及过程块中调用函数的有所信号（但局部的临时变量除外）。
禁止出现共享变量：always_comb过程要求被赋值的变量不能再次在其它过程块被赋值，以符合综合要求。
always_comb过程块在所有的initial和always过程块启动后，会在模拟的0时刻自动触发，该特殊主义确保了组合逻辑在0时刻产生与输入相对应的输出结果尤其是在使用两态变量建模时，0时刻自动求值显得尤为重要！

## Slide 40
时序逻辑过程块
always_ff过程块描述时序逻辑，always_ff过程块的敏感表必须列出，以确定时序逻辑的置位/复位是同步还是异步的，如果代码不能综合出时序逻辑时，软件工具能够报告警告信息。
always_ff过程块要求明确指定敏感表中的信号是posedge还是negedge，这是对时序逻辑敏感列表的综合要求，以确保模拟结果与综合结果一致。
always_ff @(posedge clock, negedge resetN) if (!resetN) q <= 0; else q <= d;

## Slide 41
锁存逻辑过程块
always_latch过程块表示描述的是基于锁存器的逻辑，always_latch过程块的语义规则与always_comb一样，能够推断出敏感表；
在锁存逻辑中，过程块的输出变量不需要对所有可能的输入条件响应；
always_latch中赋值的变量不能再次在其它过程块被赋值；always_latch过程块也会在0时刻自动执行一次。
always_latch
if (enable) q <= d;
//always_comb
// if (enable) q = d;
always_latch begin // latch the ready input if (!resetN)
enable <= 0; else if (ready) enable <= 1; else if (overflow) enable <= 0; end

## Slide 42
System Verilog对任务和函数的改进
void类型函数
增强型函数形式参数
数组、结构体和联合体作为形式参数
命名的任务和函数结尾
空任务和空函数
在任务和函数结束前返回

## Slide 43
void类型函数：void函数无返回值；与通常函数语法和语义限制一样，如不能包含任何类型的延迟或事件控制，也不能使用非阻塞赋值语句；void函数可以象任务一样被调用；void函数可以有output和inout的形式参数；void函数克服了函数不能调用任务的缺陷。
typedef struct {
logic valid;
logic [7 : 0] check;
logic [63 : 0] data;
} packet_t;
function void fill_packet ( input logic [63 : 0] data_in, output packet_t data_out);
data_out.data = data_in;
foreach (data_out.check[i])
data_out.check[i] = ^data_in[(8 * i) + : 8];
data_out.valid = 1;
endfunction
System Verilog对任务和函数的改进

## Slide 44
增强型函数形式参数：Verilog的函数只允许有input，唯一的输出就是它的返回值，SystemVerilog的函数可以象任务一样声明input、output和inout类型的形式参数，扩展了函数的建模范围。
对带输出的函数调用限制：不能在以下情况中调用(从综合角度考虑)
事件表达式
使用过程持续赋值的表达式
不在过程语句内的表达式 (My view is using void function)^--^
无形式参数的函数：Verilog要求函数至少有一个输入形式参数，SystemVerilog允许函数没有形式参数
function [63 : 0] add ( input [63 : 0] a, b, output overflow);
{overflow, add} = a + b;
endfunction
System Verilog对任务和函数的改进

## Slide 45
数组、结构体和联合体作为形式参数：SystemVerilog允许压缩或非压缩数组、结构体或联合体传递进/出任务和函数；对于结构体和联合体，形式参数必须定义为用户自定义类型。
typedef struct {
logic valid;
logic [7 : 0] check;
logic [63 : 0] data; } packet_t;
function void fill_packet ( input logic [7 : 0] data_in [7 : 0],
output packet_t data_out);
for (int i = 0; i <= 7; i ++) begin
data_out.data [(8 * i) + : 8] = data_in[i];
data_out.check[i] = ^data_in[i];
end
data_out.valid = 1;
endfunction
System Verilog对任务和函数的改进
Notes: 压缩数组在传递给任务或函数时被当作向量，如果形参与实参不匹配时，向量按verilog向量赋值规则扩展或截断；非压缩数组的形参和实参必须是结构和元素类型精确匹配（维数和维度宽度相同，元素的压缩宽度相同）。

## Slide 46
System Verilog对任务和函数的改进
任务和函数的隐式语句组：Verilog中，如果任务或函数包含多条语句时必须写在begin … end之间，对任务也允许使用fork … join结构，对SystemVerilog则可以省略begin … end。
function states_t nextState(state_t state);
nextState = state;
case (state)
WAIT : if (start) nextState = LOAD;
LOAD : if (done) nextState = STORE;
STORE : nextState = WAIT;
endcase
endfunction

## Slide 47
命名的任务和函数结尾：SystemVerilog允许在任务和函数的结尾处用关键字endtask和endfunction后面跟任务名和函数名。
function int add_and_inc(int a, b)
return a + b +1;
endfunction : add_and_inc
task automatic check_results( input packet_t sent;
ref packet_t received;
ref logic done);
static int error_cnt;
…
endtask : check_results
空任务和空函数：SystemVerilog允许任务和函数不包含任何语句，空函数将返回表示函数名的隐含变量的当前值。空任务和空函数在非完整代码中预留出了空间，用于自顶向下建模。
System Verilog对任务和函数的改进

## Slide 48
System Verilog对任务和函数的改进
在任务和函数结束前返回：Verilog必须到达任务或函数结尾才能退出（return）
function automatic int log2 (input int n);
if ( n <= 1) log2 = 1;
else begin
log2 = 0;
while (n > 1) begin
n = n / 2;
log2 = log2 + 1;
end
end
endfunction
function automatic int log2 (input int n);
if ( n <= 1) return 1;
log2 = 0;
while (n > 1) begin
n = n / 2;
log2 ++;
end
endfunction

## Slide 49
System Verilog接口信号的增强
增加了新的端口类型—接口，它允许多个信号合成一组由一个端口表示，只需在一个地方对组成接口的信号进行声明，使用这些信号的模块只需一个接口类型的端口。
接口信号简化了复杂的总线信号定义，简化了芯片连接

## Slide 50
System Verilog接口声明
接口定义语法与模块相似，接口也可以拥有端口，这些端口将成为接口所描述一组信号的一部分，接口可以包含Verilog和SystemVerilog中任何类型的声明。
接口可以象模块一样单独定义，接口名称可以在设计的任何层次、任何模块中当作端口使用。
接口可以在模块中定义，使用接口只能在这个模块的局部范围内使用。
接口名称引用：（1）在模块端口中；（2）在接口实例化中。
当接口作为模块的端口时，接口就象模块一样，可以在其定义之前使用。
interface main_bus (input logic clock, resetn);
wire [15:0] data;
wire [15:0] addr;
logic [ 7:0] slave_instr;
logic slave_req, slave_rdy;
logic bus_grant, bus_req;
logic data_rdy;
logic mem_read, mem_write;
endinterface
module top (input logic clock, resetn);
logic [15:0] program_addr, jump_addr;
logic [ 7:0] instr, next_instr;
main_bus bus (.clock(clock),.resetn(resetn));
processor proc1 (
.bus(bus), // interface connection, main_bus ports
// other ports
.jump_addr (jump_addr),
.instr (instr));
...

## Slide 51
将接口用作模块端口
显式命名的接口端口：在模块端口可以显式的声明为特定接口类型，显式命名的接口端口只可以连接到同一名称的接口上。
interface chip_bus;
…
endinterface
module cache (chip_bus pins, input clock);
…
endmodule
通用接口端口：通用接口端口用关键字interface定义端口类型，而不是使用特定接口类型，模块实例化时，任何接口都可以连接到通用接口端口上。
module ram (interface pins, input clock);
…
endmodule

## Slide 52
System Verilog接口实例化和连接
接口实例化的方式与模块相同，如果接口定义有端口，那么信号可以像模块实例化一样通过端口次序连接方式或端口名称连接方式连接到接口实例上。
接口类型的端口必须连接，不能悬空！
接口的端口也可以定义为一个接口，从而使接口可以连接到另一个接口上。
System Verilog接口内部信号的引用
接口内部信号用端口名进行访问：<端口名称>.<接口内部信号名称>。
module slave ( main_bus bus, …);
// internal signals
logic [15:0] slave_data, slave_addr;
logic [15:0] operand_A, operand_B;
logic mem_select, read, write;
assign bus.addr = mem_select? slave_addr: ’z;
assign bus.data = bus.slave_rdy? slave_data: ’z;

## Slide 53
System Verilog接口中的modport
SystemVerilog定义接口时，可以定义接口信号的不同接入方式，以处理不同模块连接到接口端口的方向问题。
modport的定义从模块角度描述了接口表示的端口的接入方式，接口中可以有任意数量的modport定义，每个定义描述了各个模块访问接口中的信号。
modport定义中不包含向量位数和类型，这些信息在接口的信号类型声明中定义。modport声明只是使相互连接的模块将信号看成是input、output、inout还是ref。
interface chip_bus (input logic clock, resetn);
logic interrupt_req, grant, ready;
logic [31:0] address;
wire [63:0] data;
modport master (input interrupt_req,
input address,
output grant, ready,
inout data,
input clock, resetn);
modport slave (output interrupt_req,
output address,
input grant, ready,
inout data,
input clock, resetn);
endinterface

## Slide 54
在模块实例化时的接口连接中说明
在模块定义的端口声明时说明
System Verilog接口中的modport
module primary (interface pins);
...
endmodule
module secondary (chip_bus pins);
...
endmodule
module chip (input logic clock, resetn);
// instance of an interface
chip_bus bus (clock, resetn);
primary i1 (bus.master);
secondary i2 (bus.slave);
endmodule
module primary (chip_bus.master pins);
...
endmodule
module secondary (chip_bus.slave pins);
...
endmodule
module chip (input logic clock, resetn);
chip_bus bus (clock, resetn); // instance of an interface
primary i1 (bus); // use the master modport view
secondary i2 (bus); // use the slave modport view
endmodule

## Slide 55
SystemVerilog可以在接口中声明任务和函数，这些任务和函数可以作为接口方法来引用。
接口中定义的任务或函数，语法与模块中定义任务和函数相同，使用的语句相同。
接口方法可以对接口中的任意信号进行操作，并可以通过输入参数从接口外部读入数值，也可将返回值从接口方法写回
在modport中的import声明表示要导入任务或函数：
modport ( import task <任务名称> (<任务形参>)); 或
modport ( import function <函数名称> (<函数形参>));
使用从接口中导入的任务或函数的模块是可综合的，综合将导入的任务或函数作为模块的一个局部副本。
System Verilog接口中使用任务和函数
Notes: 对大型设计建模时，使用接口方法，模块间的通信细节可以在接口中描述，与模块间通信相关的代码就不需要在每个模块重复编写，因此，接口不仅可以用来封装连接模块的数据，还可以用来封装模块间通信协议。

## Slide 56
interface math_bus (input logic clock, resetN);
int a_int, b_int, result_int;
real a_real, b_real, result_real; ...
task IntRead (output int a_int, b_int);
...
endtask
task FloatRead (output real a_real, b_real);
...
endtask
modport int_io (import IntRead, input clock, resetN, output result_int);
modport fp_io (import FloatRead, input clock, resetN, output result_real);
Endinterface
module dual_mu (input logic clock, resetN);
math_bus bus_a (clock, resetN);
math_bus bus_b (clock, resetN);
integer_math_unit i1 (bus_a.int_io);
// connect to interface using integer types
floating_point_unit i2 (bus_b.fp_io);
// connect to interface using real types
endmodule
System Verilog接口中导入任务和函数

## Slide 57
SystemVerilog可以将一个模块中定义的任务或函数通过接口导出到其它模块：export
导出任务或函数是不可综合的
从不同模块或同一模块的两个实例导出相同的函数名到同一个接口是非法的
从不同模块或同一模块的两个实例导出相同的任务名到同一个接口是非法的(用fork join除外)
System Verilog接口中导出任务和函数
interface chip_bus (input logic clock, resetN);
logic request, grant, ready;
logic [63:0] address, data;
modport master (output request, ...， export check );
modport slave (input request, ...， import check );
Endinterface
module CPU (chip_bus.master io);
function check (input parity, input [63:0] data);
...
endfunction
...
endmodule